بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات: 7/06/94

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : خطا، آشکارسازی و تصحیح آن

سخنران : حامد ناصری

چکیده: در ارسال اطلاعات از نقطه‌اي به نقطه دیگر مثل یک شبکه کامپیوتري یا انتقال اطلاعات بين اجزاء مختلف یک سامانه‌ی کامپیوتري و همچنین سامانه‌های ذخیره‌ی داده، به علت وجود امواج الکترومغناطیسي و هزاران دلیل دیگر احتمال دارد اطلاعات در میانه راه دچار تغیيراتي شوند. در چنين مواردي گيرنده باید قادر باشد به گونه‌اي از صحت اطلاعات دریافتي مطمئن شود. براي این کار باید از مکانیزم‌هاي تشخیص خطا استفاده کرد. یک سامانه با قابلیت تشخیص خطا پس از کشف خطا مي‌تواند با استفاده از مکانیزم‌هاي تصحیح خطا (کدهای کنترل خطا) تا میزان مشخصي از خطا را بدون نیاز به ارسال مجدد آن توسط فرستنده تصحیح کند. یکی از پر‌کاربردترین کدهای کنترل خطا، کدهای Reed-Solomon است که بهترین قابلیت تصحیح و تشخیص خطا را دارد. در این پروژه به بررسی پیاده‌سازی کدهای Reed-Solomon پرداختیم و با استفاده از پیاده‌سازی موازی و بهینه‌ی قسمت‌های تشکیل دهنده‌ی کدگشای Reed-Solomon‌، سعی کردیم که سرعت آن را افزایش دهیم. و همچنین با ارائه‌ی یک معماری منظم سعی کردیم که به کمترین latency ممکن برای کدگشای کدهای Reed-Solomon دست یابیم. در همین راستا با ارائه‌ی یک کدگشای 16 کاناله، تعداد گیت‌های استفاده شده را تا 87% کاهش دادیم.

## زمان برگزاری: سه شنبه 10 شهریور 94 - ساعت 17:30

#### مکان برگزاری: کلاس 117