بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : تحلیل و طراحی آنتن‌های آرایه‌ای برای آشکارسازهای نوری تراهرتز

سخنران : محمدرضا رازقی زاده

چکیده:

علم تراهرتز به حوزه تحقیقاتی امیدبخشی تبدیل شده است که با سرعت بسیار بالا در حال گسترش می‌باشد. با این وجود هنوز احتیاج به طراحی آشکارسازهای تراهرتز حالت جامد با قدرت عملکرد بالا محسوس است. یکی از ساختارهای بسیار مهم در طراحی یک پیکسل آشکارساز تراهرتز، بخشی است که وظیفه‌ی کوپل بیشینه‌ی ممکن امواج تراهرتز به آشکارساز را عهده‌دار می‌باشد. در این پایان‌نامه تمرکز ما بر طراحی ساختار مناسب برای بهینه‌سازی این بخش از آشکارساز با هدف کوپل بیشینه‌ی تابش تراهرتز فرودی به آشکارساز خواهد بود. ابزار مورد استفادهی ما برای طراحی و بهینه‌سازی ساختار مطلوب در این پایان‌نامه بسته‌ی نرم‌افزاری FDTD Solutions از شرکت لومریکال می‌باشد. هدف نهایی ما طراحی ساختاری پهن باند است که قادر به فعالیت کارآمد بر روی باند فرکانسی دلخواه می‌باشد.

در این پایان‌نامه مشخصه‌های عبور/جذب آنتن‌های پاپیونی مختلف با استفاده از این نرم‌افزار مدل شده‌اند. برای مدل‌سازی جذب، یک مقاومت مناسب با هدف بارگذاری آنتن و جذب انرژی تراهرتز به شبیه‌سازی افزوده شده است. اثر پارامترهای مختلفی همچون شکل هندسی، شرایط مرزی، ضرایب شکست مواد مختلف بر رفتار آنتن مورد بررسی قرار گرفتند. آنتن پاپیونی پهن باند به عنوان بهینه‌ترین طراحی برای آنتن با فرکانس عملکرد 215 گیگاهرتز در نظر گرفته شد. بهینه‌سازی آنتن با بررسی اثرات تغییرات گاف، ایجاد شیار، تغییر فاصله بین اتصالات فلزی و ... بر عملکرد ساختار انجام گردید.

## زمان برگزاری: شنبه 13/6/95

#### مکان برگزاری: کلاس 11۷ دانشکده مهندسی برق