بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

- دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان : مطالعه ، طراحي و پياده سازي الگوريتم تشخيص الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعی

سخنران : محمد تقی پیوه ژندی

چکیده:

هدف این پایان نامه ارائه یک رویکرد احتمالی برای تشخیص الگو در هوش مصنوعی می باشد. در این رویکرد عدم قطعیت پارامترها درون مدل گنجانده شده و این باعث خواهد شد سیستم داده محور باشد.‎ تشخیص حرکات بدن یکی از پرکاربرد ترین حوزه های تحقیقاتی در مسائل تشخیص الگو به شمار می رود. بدلیل داده محور بودن سخت افزار شبکه عصبی، نیاز به یک معماری با کاهش تعداد ویژگی ها خواهد بود. در این تحقیق مدل های آماری و برنامه نویسی ‎R‎ به عنوان مرحله پیش پردازش در تشخیص الگو بکار رفته اند‎.‎‎‎ جمع آوری داده ها توسط ‎4‎ حسگر که بر روی شخص متقاضی تعبیه شده، انجام می شود‎.‎‎‎ برای‎ آموزش آماری از مدل های درختی بگینگ‏، جنگل تصادفی و تقویتی استفاده شده و مراحل میزان سازی در محیط آماری صورت گرفته که دقت آن برابر با 99.42‎% ‎می باشد‎‎. الگوریتم های مختلف کاهش ابعاد در یادگیری شبکه عصبی بکار برده شده است. استفاده از مدل آماری برای جداسازی ویژگی های اساسی نتیجه بهتری درمقایسه با مدل ‎PCA‎ به همراه داشته است. با بررسی حالات بیش انطباقی و زیر انطباقی بر روی مدل شبکه عصبی پیشنهادی، مقدار مناسب پارامتر تنظیم کننده جهت جلوگیری از این حالات انتخاب شده است. در پیاده سازی سطح بلوک به دلیل نیاز به دقت زیاد و حجم کم از دو طراحی جدید برای تابع فعال سازی شبکه عصبی استفاده شده و‎ در بلوک سه لایه پیشنهادی دقت تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است. بدلیل کارایی بالا‏، تکرار پذیری و انعطاف پذیری یک مدل معماری بهینه شده شبکه عصبی با توانایی پردازش موازی در ‎‎FPGA‎ خانواده ‎SPARTAN6 پیشنهاد شده است. درون یابی خطی و کاهش آماری ویژگی ها در مدل پیشنهادی باعث بهبود در تعداد گیت نسبت به مدل های پیشین شده و مدل پیاده سازی شده نهایی برای تشخیص حرکت به دقت %94.25‎‎‎ رسیده است.

## زمان برگزاری:سه شنبه 10 شهریور ماه ساعت 16

#### مکان برگزاری:دانشکده برق و کامپیوتر