بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

عنوان : طراحی بهینه سیستم برینگ مغناطیسی ابررسانا

سخنران : محمد سیامکی

چکیده:

فناوری ابررسانایی، سهم بزرگی در پیشرفت علوم در حوزههای پزشکی، الکترونیک، نجوم، حمل‌ونقل و شبکه قدرت داشته است. اما علیرغم تمام این مسائل ابررسانایی هنوز هم به‌صورت پدیده‌ای با شناخت محدود در حیطه علم مطرح می‌شود. با پیشرفت علم در حوزه ابررسانایی و کشف مواد جدید با خواص بهتر و تجاریسازی آن‌ها و با توجه به اهمیت تجهیزات دوار در صنایع کلان، گرایش به تحقیق و توسعه برینگ‌های مغناطیسی ابررسانا روزبه‌روز گستردهتر می‌شود. بازده بالا نسبت به هزینه ساخت و نگهداری این برینگ ها ازیک‌طرف و نیاز روزافزون صنعت به صرفه‌جویی اقتصادی از طرف دیگر، می‌تواند انگیزه لازم را برای گرایش به استفاده از این برینگها به جای برینگ‌های متداول مکانیکی برانگیزد.

برینگهای مغناطیسی ابررسانا ساختارهای متفاوتی دارند و هر ساختار برای کاربردهای مختلفی میتواند استفاده شود. در دهههای اخیر تلاشهای زیادی برای طراحی ساختارهای جدید برای کاربردهای خاص صورت گرفته است. یکی از مهمترین مسائل مربوط به برینگهای مغناطیسی ابررسانا، افزایش نیروی شناورسازی آنها جهت استفاده در کاربردهای با بار زیاد است. بدین منظور در این پایان‌نامه ساختارهای شعاعی و محوری برینگ مغناطیسی ابررسانا بررسی شده و ساختارهای جدیدی ارائه گردیدهاند و شرایط لازم برای بهبود عملکرد آنها شرح داده شده است. در ابتدا با هدف بهینهسازی نیروی شناورسازی، یک الگوریتم ابتکاری پیشنهاد شده و به کمک نرمافزار Maxwell برای مدل پیشنهادی به کار بسته شده است. نتایج حاصل از این کار منجر به دستیابی به ابعاد بهینه برای سیستم برینگ ابررسانا با ساختار موردنظر، شده است. با استفاده از نتایج حاصله در این بخش و با توجه به ابعاد بهینه بهدستآمده، یک نمونه آزمایشگاهی از سیستم موردنظر ساخته شده است که مشخصات شناورسازی آن با نتایج حاصل از شبیهسازی، مطابقت قابل قبولی دارد. در این پایاننامه روشهایی نیز برای افزایش نیروی شناورسازی ساختارهای برینگ مغناطیسی ابررسانا ارائه و بررسی شدهاند

## زمان برگزاری: شنبه 26 دی 1394، ساعت 11:00

#### مکان برگزاری: کلاس 117