بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:

(   دفاع از رساله دکتری                                      (  سمينار عمومي     (Colloquium)

(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar)

(  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)

###### عنوان :طراحی شکل موج جهت بهبود عملکرد سیستمهای راداری MIMO

سخنران : مصطفی بوالحسنی

چکیده:

پس از پیدایش ایدۀ استفاده از ساختار چند-ورودي چند-خروجی (MIMO) در سامانههای مخابراتی و اثبات مزایاي مختلف این ساختار نسبت به سامانههاي مخابراتی تک-ورودي تک-خروجی، این ایده به طور مشابه در طراحی سامانههای راداری با عنوان سامانههای رادار MIMO مطرح گردید و توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرد. برخلاف رادارهای متداولِ آرایه فازی که یک شکلموج یکسان با ضرایب شکلدهی بیم مختلف را از طریق آنتنهای خود ارسال میکنند، رادارهای MIMO میتوانند از هر یک از آنتنهای خود شکلموج متفاوتی ارسال کنند و این شکلموجها میتوانند ناهمبسته و یا دارای میزانی از همبستگی باشند. این تعدد شکلموج در سامانۀ راداری MIMO و طراحی مناسب این شکلموجها، انعطاف پذیری زیادی را به این سامانه در مقایسه با سامانۀ آرایه فازی میدهد و مزایای بسیاری از قبیل افزایش احتمال آشکارسازی اهداف در حضور تداخل کنندههای دشمن و نیز طراحی بهینۀ الگوی توان ارسالی را درپی دارد. از این رو مسئلۀ طراحی شکلموجهای ارسالی برای این سامانهها مسئلهای حیاتی به حساب میآید.

با توجه به مقدمات آمده در این پایاننامه، مسئلۀ طراحی شکلموجهای مناسب، خود به مسئلۀ طراحی ماتریس کواریانس این شکلموجهای ارسالی تبدیل میشود. براین اساس در این پایان نامه به طراحی چند ماتریس کواریانس مختلف پرداخته میشود که هر یک در سناریوی مربوط به خود، موجب بهبود عملکرد رادار نسبت به روشهای رقیب میگردد. ابتدا ماتریس کواریانسی را طراحی میکنیم که موجب افزایش نسبت سیگنال به نویز بهعلاوۀ تداخل تا مقدار dB7 نسبت به روشهای رقیب شده و با مرتبۀ بیشتری که این ماتریس دارد، قابلیت حذف تعداد تداخل بیشتری را دارا است. سپس به منظور شکلدهی الگوی توان تشعشعیِ رادار در ناحیۀ خاصی از فضا با پهنای زاویهای مشخص، دو روش پیشنهاد داده میشود. ابتدا یک روش ساده و سریع پیشنهاد میشود که در آن ماتریس کواریانس طراحی شده، توان ارسالی رادار را در ناحیۀ مشخصی از فضا به طور یکنواخت و بدون نوسان متمرکز میکند. سپس به منظور کاهش سطح لوبهای جانبی در الگوی توان ارسالی، ماتریس کواریانس دیگری پیشنهاد میشود که موجب کاهش چشمگیر سطح لوبهای جانبی الگوی توان ارسالی میگردد. هر دوی این ماتریسهای کواریانس با توجه به افزایش مرتبه نسبت به روشهای رقیب، از قابلیت حذف تعداد تداخل بیشتری برخوردارند. نتایج شبیه سازیها دست آوردهای تحلیلی در این پژوهش را تأیید میکند.

کلمات کلیدی: رادارهای چند-ورودی چند-خروجی، طراحی ماتریس کواریانس، طراحی شکلموج، شکلدهی الگوی توان ارسالی.

## زمان برگزاری: 9 شهریور ماه 94

#### مکان برگزاری: دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی